## Slide 1: Qt Bluetooth
Eero Ronkainen
Matti Aho

## Slide 2: Projektin aihe
Puhelinsovellus, jolla voi etälukea lukulaitteen dataa reaaliajassa
  Esim. Voltti/Amppeerimittari
Data siirretään bluetoothin välityksellä
Sovellus tuotettu toimimaan vain tietyn lukulaitteen kanssa

## Slide 3: Lukulaite
Alkuperäisesti
  Arduino Mega ja bluetooth moduuli
  Ei onnistunut
Nykyinen versio
  Raspberry Pi 3b
  Mockidata
  Python 3 + PyBluez
    Lähdekoodi

## Slide 4: Päätelaite
Toteutettu Qt:lla
Etsii lukulaitteen automaattisesti
Yhdistyksen jälkeen alkaa lukea dataa
  100kpl/s
  Graafissa viimeinen sekuntti

## Slide 5: Qt
Valittiin React Nativen yli intuitiivisempana kirjastona
Versio 5.12.2
Taustalla C++
Käyttöliittymä QML + JavaScript
Lisäkirjastona QtCharts

## Slide 6: Bluetooth Qt:ssa
Toteutettavissa kahdessa eri paikassa
  Taustakoodissa (C++)
    Helpommin muovattavissa omiin tarpeisiin
    Monimutkaisempi
  Käyttöliittymän puolella (QML)
    Helppo perustoteutus
    Ei yhtä nopea
Sovelluksessa käytetty C++ toteutusta
  ”Helpompi” toteutus omassa käyttötarkoituksessa

## Slide 7: Todellisuudessa
Oma objekti ympäröimään Qt:n BluetoothSocket –toteutusta
  Datan käsittely C++ puolella, valmis data käyttöliittymälle
  Puskurin toteutus
  Muuttujien organisointi
Ei helppoa
  Paljon kokeilua ja yrittämistä
  Paljon pieniä ongelmia
Dokumentaatio sekavaa
  Eri versioita
  Kaikkea ei dokumentoitu

## Slide 8: Ongelmia
Päätelaitteessa luettu data tyhjä
  Lukulaite vaati rivinvaoihdon datan perään ”\n”
Lukulaite katoaa päätelaitteesta
  Qt etsii vain uusia laitteita
  Android pistää ennen löydetyt laitteet välimuistiin
  Bluetoothin uudelleenkäynnistys korjaa
Sovelluksella ei oikeuksia
  Qt ei automaattisesti kysynyt oikeuksia ominaisuuksia varten

## Slide 9: Plussaa
Toteutettavissa pelkästään C++ puolella
  Helpotti ongelmanratkaisua
Loppujenlopulta todella helppo
  Kaikki olemassa valmiina

## Slide 10: Johtopäätökset
Bluetooth implementaatio ok
Dokumentaation vajanaisuus isoin ongelma
Mitään ei tarvinnut tehdä pohjalta asti
Aiheutti paljon harmaita hiuksia