## Slide 1: BTMon
Eero Ronkainen
Matti Aho

## Slide 2: Projektin Aihe
Puhelinsovellus, jolla voi etälukea toisesta laitteesta tulevaa tietoa reaaliajassa.
  Esim. Voltti/Amppeerimittari
Data kulkee Bluetoothin välityksellä
Sovellus visualisoi tiedon ja mahdollistaa sen tallentamisen

## Slide 3: Lukulaite Timeline
Aluksi Arduino Mega + Kiinasta ostettu Bluetooth moduuli
  Ei toiminut
  Ei tarvittuja vastuksia, tehtiin omat
  Moduuli hajalla
Viimeksi: Raspberry Pi 3b
  Research Project seminaarissa käytetty
  Toimi
Nyt: Arduino Mega + Lisää Kiinasta ostettuja Bluetooth moduuleja
  Kiinasta ostettuja vastuksia
  Neljä moduulia yhteensä
  Toimii

## Slide 4: Sovellus
Toteutettu Qt 5.12.5:llä
  Lisäkirjastona QtCharts 5.12.5
Tunnistaa ja yhdistää lukulaitteeseen automaattisesti
Yhdistyksen jälkeen vastaanottaa dataa reaaliajassa
  Pystyy vastaanottamaan dataa ainakin 100kpl/s
  Graafi näyttää viimeiset 100kpl dataa

## Slide 5: Bluetooth
Toimii juurikin samalla tapaa kuin aikaisemminkin
  Laite etsitään MAC-osoitteen perusteella
  Qt:n bluetooth kirjaston korkeamman tason signaali saapuneelle datalle ei edelleenkään toimi, käytössä siis matalamman tason funktio..
Saapunut data parsitaan ja lähetetään käyttöliittymälle
  Data saapuu muodossa ; ;\n
  Kun data on parsittu, ilmoitetaan käyttöliittymälle signaalin muodossa jonka mukana data siirtyy

## Slide 6: Tiedostonhallinta
Mahdollistaa tiedostonimien listaamisen, tiedostojen tallentamisen ja lataamisen
  Ei valmista komponenttia
  Tiedosto- ja kansiorajapinta olemassa
Selvä dokumentaatio ja kaikki toimi odotetusti
Tiedostot tallenetaan sovelluksen asennuskansiossa olevaan ”saved” –kansioon
  Formaatti UTF-8 enkoodattu teksti
    Rivi vastaa yhden monitorin sisältöä
    Sisältö enkoodattu muotoon:

## Slide 7: Käyttöliittymä
Tarvittiin näkymiä
  Ei olemassa olevaa komponenttia/koodia
  Ratkaisuksi StackView
    Mahdollistaa elementtien puskun ja animoimisen
FileView ja SnapShotView päivitettävä kesken ajon
  Luotava dynaamisesti koodista
  Annetaan tarvittava data
Kontekstin ylläpitäminen vaikeaa
  Dynaamisesti luotu komponentti ei tunne muuta ohjelmaa
  Pitää kuitenkin pystyä sulkemaan ”näkymä” komponentista käsin

## Slide 8: Mystistä
Pakettien versiot ei vastaa dokumentaatiota
  QtCharts dokumentaatio versiossa 2.13
  Suurin versio asennuspaketeissa 2.3
Kaikki toiminnot ei tee sitä mitä lupaavat
  &QBluetoothSocket::readyRead ei ikinä tehnyt mitään
  &QIODevice::readyRead toimi
Kummallisia interaktioita käyttöliittymässä
  Skrollauskomponentin lisääminen listan ympärille hajoittaa listan elementtien skaalauksen vain korkeuden osalta
Sovellus ei ikinä kysyt luku/kirjoitusoikeuksia, mutta ne toimii
  Bluetoothille piti manuaalisesti implementoida oikeuksien kysely

## Slide 9: Lopuksi
Bluetooth implementaatio ei hajonnut esityksien välillä
Mitä suositumpi aihe, sitä parempi dokumentaatio
Kehitys loppupuolella helpompaa
  Qt:n ympäristöstä alkoi saada paremman hajun
Sovellus tekee sitä mitä haluttiinkin
Jatkokehitysideaa löytyy